Приложение № 1 к запросу котировок цен

Спецификация на поставку перчаток медицинских

| №п/п | Параметр | Техническое задание | Ед. изм. | Размер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | Перчатки смотровые нестерильные из натурального латекса для клинико-диагностических процедур и стоматологии. Толщина на пальцах 0,18-0,20 мм. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Двойная хлоринация. Полностью текстурированная поверхность для улучшенного захвата инструментов. | пара | XS,S,M,L,XL(оговаривается при поставке) | 32 000 |
| 2 | Перчатки смотровые нитриловые для отделений с повышенным риском инфицирования | Перчатки смотровые нитриловые для применения в отделениях с повышенным риском инфицирования. Текстурированные только на пальцах для улучшенного захвата инструментов и обеспечения чувствительности. Толщина на пальцах не менее 0,14 и не более 0,20мм; толщина на ладони не менее 0,13 и не более 0,17. Удлинение при разрыве не менее 540%. Наружная поверхность покрыта полимером, внутренняя поверхность хлорированная, для легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Упакованы в гигиенический диспенсер, с предусмотренной возможностью его фиксации к вертикальной поверхности. Упаковка должна обеспечивать подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед для исключения контакта рук персонала с другими перчатками, диспенсером и основной поверхностью извлекаемой перчатки. Не менее 100 пар в диспенсере, для отделений с высоким расходом перчаток. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Гипоаллергенные, т.к. не содержат протеины латекса. | пара | XS,S,M,L,XL(оговаривается при поставке) | 2 000 |
| 3 | Перчатки медицинские стерильные неопреновые неопудренные | Перчатки неопудренные неопреновые для обеспечения устойчивости к воздействию химически агрессивных сред, в т.ч. к спиртам, стерильные для манипуляций, требующих стерильности, Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Без разделения на правую и левую руку. Текстурированные на пальцах. | пара | S,M,L(оговаривается при поставке) | 1 000 |
| 4 | Перчатки хирургические с антибактериальным внутренним покрытием | Перчатки хирургические латексные стерильные для операций в условиях повышенного риска инфицирования. Состав внутреннего покрытия: - Хлоргексидин для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток. Смягчающие и регенерирующие компоненты для обеспечения ухода за кожей рук. Одинарная толщина (средний палец) не более 0.22 мм, для сохранения тактильной чувствительности. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Стерилизация радиационным методом | пара | 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.(оговаривается при поставке) | 7 500 |

Главная медсестра

ОГАУЗ «Братская стоматологическая № 3»                                                          Е. Н. Воронкова